## Slide 1: パソコンとサーバーの話
【関連ワード】
堅牢性、RAID、冗長化、ホスト、メインフレーム、
ダウンサイジング、レガシーシステム
クリックのタイミングについて
画面右上にあるマウスマーク（ ）が表示されたら、
マウスをクリックして次に進んでください（クリックはマークの上でなくても構いません）。
マークが消えている間は、まだアニメーションが実行中です。

## Slide 2: パソコンとサーバー
会社や学校にサーバーを導入しようとすると、結構お金がかかります。
一体、何故、サーバーは高いのでしょうか？
また、そもそもサーバーとパソコンは、どう違うのでしょうか？
パソコン
サーバー
\ $
違い？

## Slide 3: サーバーとは
サーバー（server）とは「奉仕（serve）」する人・機械のことです。文字通り、様々なサービスを提供します。
例えば、ホームページを公開する「Webサーバー」、
メールの送受信を行う「メールサーバー」、
ファイルを共有・保管する「ファイルサーバー」等です。
パソコンとは何が違うのかと言えば、これらサービス（機能）の提供の有無と、機械本体の性能です。
サーバー
＝
奉仕（serve）する人・機械
Ｗｅｂサーバー ： ホームページの公開
等
メールサーバー ： メールの送受信
ファイルサーバー ： ファイルの共有・保管

## Slide 4: パソコンのサーバー利用
パソコンでも、これらのサービスを提供していれば、サーバーと言ってもいいでしょう。
実際、パソコンをサーバーとして使っているところもあります。
パソコン
Ｗｅｂサーバー
メールサーバー
ファイルサーバー
としても使える

## Slide 5: 堅牢性
しかし、これらのサービスを提供するには、安定的に稼働し続ける必要があります。
頻繁に止まっていては仕事に影響します。
そこで、サーバー専用機と呼ばれるものは、簡単には止まらないような仕組みを搭載しています。だから、高額なのです。
簡単に止まらない・壊れない性質のことを「堅牢性（けんろうせい）」と言います。
サーバー
安定的に稼働し続ける
堅牢性（けんろうせい）
簡単には止まらないような仕組み

## Slide 6: 冗長化
例えば、多くのサーバーは、ハードディスクを複数台搭載し、
仮にその内の１台が壊れても、止まったり、データが消滅しないような措置をしています。
このハードディスクの構成をRAID（レイド）と言い、
サーバーを停止することなくハードディスクの交換ができるようになっています。
HDD
サーバー
HDD
HDD
HDD
HDD
故障
RAID

## Slide 7: 冗長化
また、電源ユニットやネットワークボードなどを、それぞれ複数台搭載し、
故障した場合に、
自動的に切り替わって稼働を続けるものもあります。
このように二重三重に安全策をとっておくことを「冗長化（じょうちょうか）」と言います。
サーバー
故障
故障
稼働
稼働
冗長化

## Slide 8: サーバーＯＳ
サーバーは、ハードウェアだけでなく、OSもサーバー用のものを使います。
Windowsサーバーの画面は、パソコンのWindowsとあまり変わらないですが、パソコンにはない機能などを搭載しています。
サーバー
パソコン
Windows Server
Windows 10 等

## Slide 9: ホストとサーバー
サーバーをもっと高性能かつ堅牢にしたコンピュータで「ホスト（メインフレーム） 」というものがあります。
比較的大きな会社や組織で、基幹系などの重要な業務で使用されることが多い大型コンピュータです。
ホスト
もっと
高性能かつ堅牢
サーバー
基幹業務等で使用

## Slide 10: ダウンサイジング
OSもホスト専用のものを使っていることが多く、運用するにはかなりの専門知識と技術が必要で、コストもかかります。
一方、いわゆるサーバーと呼ばれるものは、最近は性能も向上し、堅牢性も上がってきています。
そこで、従来はホストでしかできなかった処理が、サーバーでも十分できるようになってきました。
サーバー
ホスト
専門知識・技術が必要
運用コストが大
性能や堅牢性が向上

## Slide 11: ダウンサイジング
大きなホストから比較的小さなサーバーへ置き換えていくことを「ダウンサイジング」と呼んだりします。
ダウンサイジングが進み、だんだんホストが少なくなってきたため、ホストは「レガシーシステム（遺産）」と呼ばれることもあります。
ホスト
ダウンサイジング
＝ レガシーシステム（遺産）
サーバー

## Slide 12: 呼び方について
一説によると、ホストという呼び名に対し「コンピュータのくせにホスト（主人）なんて偉そうだ」という人がいて、
サーバー（奉仕するもの）という呼び方が生まれたとか…。
そして、サーバーに接続するパソコン（人間側）をクライアント（依頼者、お客）と呼ぶようになったという説もあります。
ホスト
クライアント
サーバー

## Slide 13: まとめ
この話のポイント
サーバーとは、ファイル共有、メール送受信など、様々なサービス（機能）を提供する機器のことです。
安定稼働が求められるため、パソコンより高性能で堅牢な仕組みになっています。
ホストは、そのサーバーより高性能で堅牢ですが、
高価で、専門知識が必要なため、サーバーへのダウンサイジングが行われるところもあります。
サーバー
様々なサービスを提供
パソコン
＞
高性能・堅牢
＞
ホスト
高性能・堅牢
高価で専門知識が必要
ダウンサイジング

## Slide 14
end